HP GbE2c Ethernet Blade Switch for

c-Class BladeSystem

操作手順書

Ver.002

目次

目次	3

第１章	基本操作	4

第１節	ログイン方法	4

第２節	ログアウト方法	4

第３節	コマンド入力方法	5

第４節	階層の移動	5

第２章	設定方法	6

第１節	マネジメントアドレスの設定	6

第２節	ポート設定	6

第３節	IPアドレスの設定	7

第４節	ゲートウェイの設定	7

第５節	VLANの設定	8

第６節	設定の更新	10

第３章	状態確認	11

第１節	port速度及びduplex、linkの確認	11

第２節	portのvlan確認	11

第３節	portの確認（L3/L2）	12

# 基本操作

## ログイン方法

Tera Term起動し、該当の機器のIPアドレスを入力し、Telnetで接続

本番機：  10.1.51.241(←ここでは本番機のｱﾄﾞﾚｽとする)

予備機：　10.1.51.242(←ここでは予備機のｱﾄﾞﾚｽとする)

Blade Switch　のパスワードを入力

デフォルトでは

admin

admin

となります。

## ログアウト方法

exit　を入力

## コマンド入力方法

メニュー画面で操作可能なコマンドが表示されるので、コマンドを入力

例）info

## 階層の移動

／　メインメニューへ移動

.　　現在の階層を表示

..　　一つ上の階層を表示

# 設定方法

## マネジメントアドレスの設定

メインメニュー>cfg>sys>access>mgmt>add へ移動し、IPアドレスを入力

## ポート設定

メインメニュー>cfg>port>ポート番号>gigへ移動し、変更したい箇所を選択

speed 　　(10/100/1000/any）

mode 　　 (full/half/any)

auto　　　(on/off)

- スピードやモードを固定する時はautoをoffにしてから設定

## IPアドレスの設定

メインメニュー>cfg>l3>if>インターフェース番号へ移動し、変更したい箇所を選択

addr 　　IPアドレスを入力

mask  　サブネットマスクを入力

ena　　　インターフェースを有効

※必ずインターフェースを有効にする

## ゲートウェイの設定

メインメニュー>cfg>l3>gw>ゲートウェイ番号へ移動し、変更したい箇所を選択

addr 　　IPアドレスを入力

ena　　　インターフェースを有効

※必ずインターフェースを有効にする

## VLANの設定

メインメニュー>cfg>l2>vlanへ移動し、登録したいVLAN番号を入力

ena　　　VLANを有効

※必ずVLANを有効にする

stg　　　登録したいスパニングツリー番号を入力

- 必ず他のVLANとは違うスパニングツリー番号を登録する

add　　　VLANに割り当てたいインターフェース番号を入力

- VLANの設定確認は【第3章・第２節　portのvlan確認】を参照

## 設定の更新

／　にてメインメニューに移動し、以下のコマンドを順に実行

diff	変更項目の確認

↓

apply	変更項目の変更

↓

save	変更項目の保存

※必ずapplyコマンドを実施する

revert  変更前の状態に戻す

# 状態確認

## port速度及びduplex、linkの確認

メインメニュー>info>link　コマンドを入力

## portのvlan確認

メインメニュー>info>port　コマンドを入力

## portの確認（L3/L2）

メインメニュー>cfg>l3>cur　コマンドを入力

cfg>l2>cur　コマンドを入力

# Text boxes

|  |  |  |  |  | 文書管理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 順 書 名 |  |  |  |  |  |  |
| HP GbE2c Ethernet Blade Switch for c-Class BladeSystem 操作手順書 |  |  |  | 改訂履歴 |
| 版番号 | 改訂年月日 | 所属 | 氏名 |  | 改訂内容 |  |
| 001 |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |